## Slide 1
Построение карманов, борта, петель, лацкана
в однобортных и двубортных изделиях
Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия
среднего профессионального образования «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса»
Разработала: Мочаловская А.П.

## Slide 2
изделие с одноборной застежкой и карманом
изделие с двубортной застежкой и лацканом

## Slide 3
Изделие с одноборной застежкой и карманом

## Slide 5
Изделие с одноборной застежкой и карманом
В изделиях среднюю линию полочки называют линией полузаноса, а участок полочки между линией полузаноса и краем полочки — бортом или полузаносом.
Ширина борта Г3Г31=Диаметр пуговицы/2+1 см
Например, диаметр пуговицы=2см, то Г3Г31=Диаметр пуговицы/2+1=2/2+1=2 см
Петли на чертеже намечают в соответствии с рисунком изделия. Начало горизонтальной петли находится на расстоянии 0,5 см вправо от линии полузаноса, слева от полузаноса намечают оставшуюся длину петли (в данном задании это 1,5см).

## Slide 6
При определении положения линии кармана ориентируются на вертикаль, опущенную из точки а2. Пересечение ее с линией талии обозначают точкой Т4. Линия входа в карман может размещаться как угодно, по модели. В среднем положение кармана определяет отрезок Т4K равен 7-8 см.
Ширина кармана К1К2 колеблется в среднем от 14,0 до 16,0 см (15 см). Длина кармана К1К3 обычно больше ширины на 1-2 см (16см).

## Slide 7
Изделие с двубортной застежкой и лацканом

## Slide 9
Для изделий с двубортной (со смещенной) застежкой ширина борта Т3Т31 может быть 6,0... 12,0 см, но не более величины мерки Цг. Например, Т3Т31= 8 см. Линию борта строят параллельно средней линии полочки вправо от нее на расстоянии, равном ширине борта.
Петли располагаются в соответствии с рисунком модели симметрично линии середины переда. Длина петли равна диаметру пуговицы. Например, диаметр пуговицы равен 3 см.
Начало перегиба лацкана (точка Л) ваше первой петли на 1 см. Форму лацкана (А4Л1Л) намечают в соответствии с рисунком изделия. Затем лацкан разворачивают. Для этого из точки Л1 проводят перпендикуляр к линии А4Л и продляют его, на величину отрезка Л1Л0. При этом Л0Л2=Л0Л1
Изделие с двубортной застежкой и лацканом